###### ΤΜΗΜΑ 2(ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΤΜΗΜΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
|  | Τύπος | Ανοιχτού τύπου |  |  |
|  | Ηλεκτροκίνητο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανατροπή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγκριση τύπου στην Ελλάδα | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ |  |  |  |
|  | Ολικό μικτό φορτίο | ≥ 2000kg |  |  |
|  | Ωφέλιμο φορτίο | ≥650kg |  |  |
|  | Ελκτική ικανότητα για τρέιλερ χωρίς φρένα | ≥700kg |  |  |
|  | Ελκτική ικανότητα για τρέιλερ χωρίς φρένα | > 1200kg |  |  |
|  | Ολικό μήκος | ≤3,8m |  |  |
|  | Πλάτος | ≤1,2m |  |  |
|  | Ακτίνα στροφής | ≤4,0m |  |  |
|  | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ |  |  |  |
|  | Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), ασύγχρονος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ονομαστική ισχύς ηλεκτροκινητήρα | ≥10kW |  |  |
|  | Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα | ≥15kW |  |  |
|  | Κίνηση στον οπίσθιο άξονα του οχήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη ταχύτητα οχήματος | ≥45km/h |  |  |
|  | Συσσωρευτές ανοιχτού τύπου μολύβδου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενέργεια συσσωρευτών | ≥15kWh |  |  |
|  | Χωρητικότητα συσσωρευτών | ≥300Ah/C5 |  |  |
|  | Αυτονομία οχήματος | ≥85km |  |  |
|  | Δυνατότητα φόρτισης και με απλό μονοφασικό ρευματολήπτη 220Volt | NAI |  |  |
|  | Συνολικός χρόνος πλήρης φόρτισης (όχι ταχυφόρτισης) από άδειο (10%) | ≤10 ώρες |  |  |
|  | Χειροκίνητη επιλογή περιορισμού ταχύτητας στα 10km/h | NAI |  |  |
|  | Ηχητική σήμανση πορείας, κατ’επιλογήν στην εμπροσθιοπορεία και μόνιμη στην οπισθοπορεία | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΚΑΜΠΙΝΑ |  |  |  |
|  | Καμπίνα του οχήματος εργονομικά σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει στον οδηγό ασφαλή και άνετη οδήγηση. Δύο πόρτες που ανοίγουν από εμπρός, ώστε να εξασφαλίζουν άνετη είσοδο και έξοδο των χειριστών σε στενά σημεία – δρομάκια, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο και κάθισμα για έναν συνοδηγό πλενόμενα και σχεδιασμένα για βαριά χρήση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξωτερικοί καθρέπτες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες με εκτόξευση νερού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φανός οροφής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τιμόνι στο αριστερό μέρος του οχήματος με ηλεκτρική υποβοήθηση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ενδείξεις για τη λειτουργία του οχήματος παρέχονται μέσω ψηφιακής οθόνης (ωρόμετρο και ρολόι, ταχύμετρο, μετρητή απόστασης, ένδειξη φόρτισης μπαταρίας κ.λπ.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση για την κυκλοφορία σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ |  |  |  |
|  | Τύπου MacPherson με προοδευτικά ελατήρια και αποσβεστήρες κραδασμών στον εμπρόσθιο άξονα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φύλλα σούστας με αποσβεστήρες κραδασμών στον οπίσθιο άξονα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μονοί τροχοί σε όλους τους άξονες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελαστικά ημερομηνίας κατασκευής τελευταίου εξαμήνου που ανταποκρίνονται στους κανονισμούς E.T.R.T.O. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υδραυλικά δισκόφρενα εμπρός | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υδραυλικά δισκόφρενα ή ταμπούρα πίσω | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μηχανικό παρκόφρενο | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |  |  |
|  | Κιβωτάμαξα ανοικτού τύπου, ελαφρού και ανθεκτικού κράματος, ανατρεπόμενη, τύπου κάδου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όγκος φόρτωσης | ≥2,0 m3 |  |  |
|  | Κιβωτάμαξα τύπου κάδου θα διαθέτει και πλαϊνά μικρά ανοιγόμενα παραπέτα, σε κατάλληλο ύψος, για την διευκόλυνση της φόρτωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανατροπή με υδραυλική μπουκάλα, ελεγχόμενη από το εσωτερικό ή εξωτερικά της καμπίνας του οχήματος μέσω χειριστηρίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλες οι ελαστικές σωληνώσεις πιέσεως, τα ρακόρ, οι µεταλλικοί σωλήνες και οι σύνδεσµοι του υδραυλικού συστήµατος είναι απόλυτα στεγανοί και µεγάλης αντοχής, και υπερκαλύπτουν την ανώτατη πίεση εργασίας του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απολίπανση και αµµοβολή όλων των µεταλλικών µερών και στη συνέχεια επικάλυψη µε ειδικό εποξειδικό αστάρι, πριν από τη βαφή της κιβωτάµαξας και του υποπλαισίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε ευκρινή σημεία πινακίδες µε οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας (CE). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |  |  |
|  | Πληροί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προλήψεως ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |
|  | Παροχή ανταλλακτικών | ≥ 10 έτη |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών | ≤ 30 ημέρες |  |  |
|  | Τουλάχιστον δύο (2) εξειδικευμένοι τεχνίτες, ήτοι ηλεκτρολόγοι / μηχανολόγοι μηχανικοί/ μηχανικοί παραγωγής Α.Ε.Ι. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κινητό συνεργείο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόκριση συνεργείου συντήρησης-αποκατάστασης | ≤ 3 εργάσιμες ημέρες |  |  |
|  | Αποκατάσταση βλάβης | ≤ 20 εργάσιμες ημέρες |  |  |
|  | Πιστοποίηση προμηθευτή για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων | ISO 9001 |  |  |
|  | Πιστοποίηση προμηθευτή για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων | ISO 14001 |  |  |
|  | Πιστοποίηση προμηθευτή για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων | OSHAS 18001 |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτος |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης | ≤ 180 ημέρες |  |  |
|  | Παράδοση με νόμιμες πινακίδες κυκλοφορίας, έτοιμο για κυκλοφορία, ελεύθερο βαρών, με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητες (απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός, χρηματοπιστωτική δυνατότητα, κύκλοι εργασιών κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του πλαισίου, υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, συνοδευόμενες από σχεδιαγράμματα ή σχέδια κλπ. από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του προσφερόμενου οχήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά συμμόρφωσης του κινητήρα του πλαισίου με τις ισχύουσες την ημερομηνία του διαγωνισμού Ευρωπαϊκές οδηγίες, τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας της υπερκατασκευής και υπεύθυνη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή της υπερκατασκευής | ΝΑΙ |  |  |